| Дизельная генераторная установка LLD200 3 фазы, 3000 об/мин |
| --- |
|  | Комплектация Двигатель Lister Petter жидкостного охлаждения с механическим регулятором оборотов Одноопорный, 4-х полюсный, безщеточный генератор переменного тока Оцинкованная стальная рама с отверстиями для погрузки и защитой для топливного бака Антивибрационные опоры Кнопка аварийного останова замочного типа Воздушный фильтр средней износостойкости Масляный и топливный фильтры 12В аккумуляторная батарея с комплектом проводов Автоматы защиты Цифровой электронный контроллер DSE5110 Постоянная работа при температуре окружающей среды не выше +52°C Холодный старт при температуре окружающей среды не ниже -32°C | Технические характеристики Резервная мощность 22.4 кВА 17.9 кВт Основная мощность 20.3 кВА 16.3 кВт Топливо Топливный бак 66 л Потребление топлива (75%) 4.6 л/ч Потребление топлива (100%) 5.9 л/ч Открытая Размеры открытой 1442×715×997 мм Вес открытой 417 кг Двигатель Производитель Lister Petter Серия ALPHA Скорость вращения 3000 об/мин Модель LPW3 Версия 09 Мощность 20.1 кВт 26.9 л.с. Количество цилиндров 3 Диаметр цилиндра / Ход поршня 86 мм / 80 мм Объем цилиндров 1.395 л Впрыск топлива Прямой Система нагнетания воздуха Стандартная Компрессия 18.5:1 Генератор переменного тока Производитель Mecc Alte Модель ECO28-1L/2 Мощность 22.0 кВА 17.6 кВт Коэффициент мощности 0.8 Класс изоляции H Класс защиты IP23 Система возбуждения Самовозбуждение АРН SR7/2 Регулятор напряжения ±1.0% |
| Цифровой контроллер Deep Sea DSE5110 |  |
| DSE5110 – контроллер автоматического запуска, разработан для автоматического запуска и остановки дизельных и газовых генераторных установок, которые имеют двигатели без электронного контроллера. Модуль предоставляет превосходные возможности для мониторинга и защиты двигателя. Контроллер имеет возможность отслеживать превышение/падение оборотов двигателя, ошибку заряда аккумуляторной батареи, аварийный останов, низкое давление масла, высокую температуру охлаждающей жидкости, ошибку запуска, ошибку останова и потерю сигнала чувствительности оборотов двигателя. Модуль отображает ошибки на LCD экране и при помощи LED индикаторов на лицевой панели. | Функции Автоматический запуск Переключение нагрузки Программируемые вводы Программируемые выводы Программируемые сигналы тревоги и таймеры Цифровые вводы Аналоговые вводы LCD экран с подсветкой Защита двигателя Фронтальное крепление Упрощенная диагностика Возможность подключения ПК Удаленный мониторинг Отображение сигналов тревоги на LCD экране Отображение сигналов тревоги при помощи LED индикаторов |  |